## Slide 1
수리조선소 사망사고예방을 위한 근로자 안전보건교육
산재 사고사망 절반으로 줄입시다!
2020. 4
안전보건공단 부산광역본부
조선업재해예방센터

## Slide 2
CONTENTS
수리조선소 주요 특징
1
공정별 주요 유해위험 요인
2
현장점검 주요 문제점
3
중대재해 주요사례
4

## Slide 3
1
수리조선소 주요 특성

## Slide 4
선대보유 수리조선소
선대는 선박을 수리하기 위하여 레일, 대차, 윈치를 이용하여 바다에서 육지로 선박을 끌어올려 수리하기 위한 설비를 통칭함.
수리조선소의 대부분 사망사고는 선대를 보유한 사업장에서 수리
작업 중에 발생함.
최근 10년간 수리조선소 사망사고 31건 중
선대보유 사업장 23건 발생(74.2%)

## Slide 5
변해야 할 안전의식
구성원의 안전의식
“이 때까지
우리 사업장은 큰 사고 없이 잘 해왔으니,
우리 사업장은 안전하다!!”

## Slide 6
변해야 할 안전의식
구성원의 안전의식
안전보다 생산·품질관리 우선이다.
사업주의 지식과 경험에 의존하는 안전
소극적인 안전에 대한 투자
작업자를 통제하기 위한 핵심수단이‘잔소리’가 아닌지?
안전에 관한 관심 및 책임감, 전문성 결여
‘귀찮아서, 작업하는데 불편해서’와 같이 안전에 대한 중요성ㆍ필요성을 공감하지 못함

## Slide 7
선대보유 수리조선소 특성
수리조선소 설비적 관점
수리조선소가 건립된지 30년이상 되어 노후된 기계ㆍ설비 사용
최근 수리조선소의 경기불황으로 인해 재투자가 어려운 실정
고소작업시 고소작업대 및 틀비계 대신 말비계, 이동식 사다리,
지게차 탑승대 설치 등과 같이 재례식 작업방법이 성행함.
기계, 장비를 사용하기 보다 인력에 의한 수작업 위주로 운영
영도지역 수리조선소는 1960대, 구평동 일원 1990년대 수리조선소 형성

## Slide 8
선대보유 수리조선소 특성
수리조선소 작업적 관점
선박수리작업은 선박 안전검사를 위해 선대에 상가하여 작업을 실시함
선박내부 장소가 협소하며 수리기간이 짧고 많은 인원이 동시에 투입되어 혼잡함
선체 외부는 선대보유사업장에서 수리작업을 실시하고, 엔진 등 기계실 수리는 선주직시공 업체 전문분야별로 인력을 도급해서 작업을 실시함으로 인원통제가 어려움
선체내부도장 및 용접 등 화기작업이 동시에 실시됨으로 인한 화재·폭발위험이 있음

## Slide 9
선대보유 수리조선소 특성
선체외판 도장작업의 고소작업장소 추락위험, 중량물 인양작업 낙하위험, 전기설비 누전에 감전 등 고위험작업이 많이 발생함
작업공간은 협소한 기계실내부나 옥외작업 등으로 작업환경이 열악함

## Slide 10
2
공정별
주요 유해위험요인

## Slide 11
공정 순서
수리작업 공정순서
① 상가준비 ⇒ ② 상가 ⇒ ③ 고압세척(Jet-Washing) ⇒
④ 유틸리티 및 시설물 설치 ⇒ ⑤ 청락 ⇒ ⑥ 절단 ⇒ ⑦ 취부·용접 ⇒
⑧ 사상 ⇒ ⑨ 외판도장 ⇒ ⑩ 유틸리티, 시설물 철거 ⇒ ⑪ 하가

## Slide 12
공정순서 :상가작업 준비
① 상가작업 준비
작업내용
배의 형태에 따라 선대대차 간격을 조절하고 선대대차 위에 반목을 설치
와이어로프를 주·보조활차에 걸어 윈치에 고정한 후 선대대차를 바다로 내림

## Slide 13
사용기계 및 설비
선대, 대차, 윈치(winch), 활차(block), 지게차
주요 위험요인
윈치 동력 전달부에 끼임, 구동모터 누전에 따른 감전위험
상가준비를 위해 대차 배열시 손가락 끼임 위험
지게차 충돌 및 급 선회 시 넘어짐 위험
공정순서 :상가작업 준비

## Slide 14
공정 순서 : 상가
② 상가
작업내용
예인선으로 수리선박을 선대로 유도하여 선대대차 반목 위에 수리선박
적치(필요시 잠수사 확인)
윈치로 와이어로프를 감아 선대대차에 태운 수리선박을 끌어 올린
후 스토퍼로 고정

## Slide 15
공정 순서 : 상가
사용기계 및 설비
선대, 대차, 윈치(winch), 활차(block), 예인선, 잠수장비, 스토퍼
주요위험요인
윈치로 대차를 끌어당길때 와이어로프 파단, 비래, 충돌위험(사망 사고 발생)
상가작업시 가이드롤러 이탈되어 비래위험(사망사고 발생)
선대대차 쐐기, 스토퍼 고정 미흡으로 충돌·끼임 위험
선저확인을 위한 잠수부 투입 시 엔진구동에 따른 끼임·충돌위험

## Slide 16
공정 순서 : 고압세척
③ 고압세척(Jet-Washing)
작업내용
- 선박의 외판에 붙어있는 이물질을 고압의 물을 분사하여 제거

## Slide 17
공정 순서 : 고압세척
사용기계 및 설비
고압세척기, 세척건, 고소작업대, 지게차
주요위험요인
고소작업대 평형유지 유압실린더 파열에 따른 작업대 꺾여 떨어짐(사망사고 발생)
세척작업시 세척건 파단에 따른 세척수 비래 위험(사망사고 발생)
경사면에서 세척작업시 고소작업대 또는 지게차 전도 위험(사망사고 발생)
고소작업대 작업시작전 점검, 작업계획서 작성, 제한속도 유지,
운전자 지정

## Slide 18
④ 유틸리티 및 시설물 설치
작업내용
승강용계단, 비계, 가스호스, 전기배선 등 수리작업에 필요한 시설물 설치
공정순서 : 유틸리티 설치

## Slide 19
공정순서 : 유틸리티 설치
사용기계 및 설비
이동식크레인, 지게차, 승강용계단, 작업발판, 가스호스, 전기배선, 용접기
주요위험요인
가설기자재 설치시 떨어짐 및 출입통제 미흡에 따른 맞음 위험
승강용계단 설치·통행시 넘어짐, 떨어짐 위험(사망사고 발생)
크레인 사용시 중량물 낙하 및 넘어짐 위험 등
크레인 작업시작전 점검, 안전검사, 중량물취급작업계획서 작성 등

## Slide 20
공정순서 : 청락
⑤ 청락
작업내용
선박 외판의 녹이 슨 페인트를 휴대용연삭기로 연마하거나 망치로 두드려 제거

## Slide 21
공정 순서 : 청락
사용기계 및 설비
고소작업대, 지게차, 이동식크레인, 망치, 연삭기
주요워험요인
휴대용연삭기 신체접촉에 따른 베임, 누전에 따른 감전위험
지게차 전용작업대 위에서 떨어짐 및 전도위험
휴대용연삭기 장시간에 따른 근골격계 재해 및 소음성 난청 위험

## Slide 22
공정순서 : 절단
⑥ 절단
작업내용
- 가스절단기로 선체외판의 교체부위를 절단

## Slide 23
공정순서 : 절단
사용기계 및 설비
가스절단기, 고소작업대, 지게차
주요위험요인
산소절단기 역화 및 가스호스, 토치의 가스누설에 의한 화재·폭발위험
고소작업대 및 지게차에서 고소작업 시 떨어짐 위험
화기작업 및 도장작업 혼재 시 화재·폭발위험
가스절단시 비산되는 불꽃이 주변 인화성물질에 떨어져 화재 위험

## Slide 24
공정순서 : 취부용접
⑦ 취부·용접
작업내용
- 선체외판을 CO2 및 아크용접기로 용접

## Slide 25
공정순서 : 취부용접
사용기계 및 설비
CO2용접기, 레바풀러, 체인블록, 고소작업대, 지게차, 크레인
주요위험요인
교류아크용접기를 용접작업시 감전사고 위험(사망사고 발생)
용접기 용접불티 비산에 의한 화재·폭발위험
CO2용접기 가스누설에 의한 질식사고 위험
부품 등을 한손으로 들고 사다리 이동시 떨어짐 위험(사망사고 발생)
레바풀러를 철판에 직접 걸어서 사용함으로서 훅 빠짐에 의한 비래 위험

## Slide 26
공정순서 : 사상
⑧ 사상
작업내용
- 용접 비드면을 매끄럽게 가공

## Slide 27
공정순서 : 사상
사용기계 및 설비
휴대용연삭기(4인치, 7인치)
주요위험요인
휴대용연삭기 누전, 피복손상 부위 접촉에 의한 감전위험
휴대용연삭기 숫돌 파손에 따른 비래위험
휴대용연삭기 손에서 이탈으로 상해 위험
산화철분진 흡입에 따른 건강장해 위험

## Slide 28
공정순서 : 외판도장
⑨ 외판도장
작업내용
스프레이 펌프로 도료에 압력을 가해 아주 작은 노즐로 미립화하여
외판면에 도포

## Slide 29
공정순서 : 외판도장
사용기계 및 설비
에어리스 펌프, 스프레이건, 고소작업대, 지게차
주요위험요인
달비계를 타고 도장작업시 로프 파단 또는 떨어짐 위험(사망사고 발생)
도장작업 시 발생된 유증기에 의한 화재·폭발 위험
화기작업 및 도장작업 혼재시 화재·폭발 위험
유기용제 증기 흡입시 건강장해 위험

## Slide 30
공정순서 : 유틸리티 철거
⑩ 유틸리티 및 시설물 철거
작업내용
승강용계단, 비계, 가스호스, 분전함, 전기배선 등 수리작업에 사용한 시설물 철거

## Slide 31
사용기계 및 설비
이동식크레인, 지게차, 승강용계단, 작업발판, 가스호스, 전기배선, 용접기
주요위험요인
크레인으로 중량물 운반시 낙하 및 넘어짐 위험
작업발판 해체시 떨어짐 위험
작업발판 해체 구역 내 떨어지는 물체 맞을 위험
공정순서 : 유틸리티 철거

## Slide 32
공정순서 : 하가
⑪ 하가
작업내용
윈치로 하가용 와이어로프를 감아 당겨 수리선박을 태운 선대대차를 바다로 내림
출거된 수리선박을 예인선으로 유도

## Slide 33
공정순서 : 하가
사용기계 및 설비
선대, 선대대차, 윈치(winch), 활차(block), 예인선
주요위험요인
선대대차를 당길 경우 와이어로프 파단에 의한 비래, 충돌 위험
하가작업시 가이드롤러 이탈에 의한 비래 위험
윈치 동력전달부 끼임 위험
윈치 구동모터 누전에 의한 감전 위험

## Slide 34
3
현장점검
주요 문제점

## Slide 35
떨어짐 재해예방
개구부 덮개 미설치
블록상부 개구부 등 추락위험장소에는 안전난간 및 덮개를 설치하여야 함

## Slide 36
떨어짐 재해예방
A형 사다리 위에서 작업 (3.5M이상)
3.5M이상의 A형 사다리에서는 작업을 실시할 수 없으며, 고소작업대 및 이동식 작업대 등을 사용해서 작업하여야 함

## Slide 37
떨어짐 재해예방
이동식사다리 안전작업지침(1)

## Slide 38
떨어짐 재해예방
이동식사다리 안전작업지침(2)

## Slide 39
떨어짐 재해예방
이동식사다리 안전작업지침(3)

## Slide 40
떨어짐 재해예방
작업발판 목적이외 사용 및 고박상태 불량
블록 승하강시 작업발판을 사다리 대용으로 사용하고 있어 떨어질 위험이 있음으로 승강용 사다리를 설치하여야 함
승강용 사다리 설치시 사다리가 넘어지는 것을 방지하기 위하여 고박조치를 하여야 함

## Slide 41
떨어짐 재해예방
통행로 미설치 및 안전난간 미설치
선미데크 경사면에는 작업자가 안전하게 통행할 수 있는 통행로 설치
어선의 추락위험이 있는 화물창 주변은 안전난간을 설치

## Slide 42
떨어짐 재해예방
이동식 작업대 안전난간 미설치, 떨어짐 위험장소 안전대 미착용
이동식 틀비계의 작업발판은 안전하게 고정하고 발판 주변에는 떨어질 위험이 있음으로 안전난간 설치하여야 함
선미데크 축계작업자는 떨어짐 위험이 있어 안전대를 착용하여야 함

## Slide 43
화재·폭발 재해예방
산소절단기 호스 연결부 철선사용 및 조임기구 미설치
가스호스의 연결부에는 연결부가 빠지지 않도록 클립이나 조임기구 확실하게 고정하여야 함

## Slide 44
화재·폭발 재해예방
산소절단기 역화방지기 미설치 및 전도방지조치 미흡
산소절단기 토치의 팁이 막혔을 때 역화를 방지하기 위한 역화방지기 설치
LPG 및 산소 용기는 넘어지지 않도록 전도방지조치 실시

## Slide 45
화재·폭발 재해예방
산소절단기 절단작업시 화재감시자 미배치 및 가연성물질 방치
고소작업대를 이용하여 절단작업시 비산되는 불꽃에 의한 화상 및 화재사를 막기위해 화재감시자 배치하고 작업바닥의 가연성물질 제거하여야 함

## Slide 46
메니폴드별 니플 및 커플링 규격 분리하여 사용
가스호스 연결부분은 호스밴드, 클립 등 조임기구를 사용
가스의 밸브나 콕에는 사용하는 사람의 명찰 부착(오조작 방지)
사용가스의 종류에 따라 서로 다른 색상의 배관·호스 사용
가스사용종료 후 니플을 분리하여 관리
가스종류 | 색 상
아세틸렌 | 황 색
에틸렌 | 연황색
프로판 | 적색
산소 | 녹색
탄산가스 | 청색
공기 | 회(흑)색
<가스 종류별 색상(예시)>
<사용자 명찰 부착>
산소절단기의 안전한 사용 방법
<다른 색상 및 연결부>

## Slide 47
부딪힘(끼임 등) 재해예방
휴대용 연삭기 덮개 절단 사용
휴대용연삭기는 날 파손에 의한 비래를 막기 위해 보호각이 180도이상의 방호덮개 설치

## Slide 48
크레인 훅해지장치 미설치 및 체인블록 설치상태 불량
크레인 훅에는 인양 로프가 이탈되지 않도록 해지장치 설치
체인블록을 지지하는 섬유로프는 날카로운 면에 찢어질 위험이 없는 안전한 장소에 설치하거나 보호대 설치
부딪힘(끼임 등) 재해예방

## Slide 49
윈치 와이어로프 안내가이드 롤러 고정 미흡
윈치 와이어로프를 안내하는 가이드 롤러는 이탈할 위험이 있으므로 브라켓이나 용접 방법으로 롤러를 고정하여야 함
부딪힘(끼임 등) 재해예방

## Slide 50
지게차 전용탑승 설비 설치상태 부적합
지게차 전용탑승설비는 지체차 포크에서 빠지지 않도록 상하부에 견고하게 고정하고 바닥 경사면을 고려한 탑승설비 제한하중 설정 필요
→ 지게차 사용을 지양하고 안전하게 작업할 수 있는 고소작업대 사용
부딪힘(끼임 등) 재해예방

## Slide 51
상가용 윈치 와이어로프 인장강도 부족
상가 윈치용 와이어로프는 16mm 와이어로프 2가닥을 사용하고 있으나 선박의 인양무게를 고려할 때 가닥수를 4가닥이상으로 늘려야 함
부딪힘(끼임 등) 재해예방

## Slide 52
고압스프레이 건을 철선으로 고정 사용
선체 외판 도장작업을 위한 전처리 작업에 사용되는 스프레이의 건은 안전하게 사용할 수 있도록 철선을 제거하여야 함
부딪힘(끼임 등) 재해예방

## Slide 53
교류아크용접기 자동전격방지기 미설치 및 단자대 절연처리 미흡
교류아크용접기 무부하시 안전전압 25V이하로 유지하는 자동전격방지기 설치
교류아크용접기 단자대는 충전부가 노출되지 않도록 절연테이프로 절연조치
전기분야 재해예방

## Slide 54
변압기 전원인입 충전부 절연조치 미흡
변압기에 전원을 인가하는 전원충전부에 절연조치를 하여야 함
분전함 내부 차단기의 인입 및 인출부로서 작업자가 접촉할 우려가 있는 곳은 덮개를 설치하여야 함
전기분야 재해예방

## Slide 55
문어발식 부하 사용 및 전선 충전부 노출
한 개의 차단기에 많은 이동식 전기기계기구(9개)를 사용하고 있어 과부하에 화재사고 위험이 있음으로 콘센트 개소마다 누전차단기 설치를 권장함
전선의 노출된 충전부는 감전사고 위험이 있음으로 절연처리를 하여야 함
전기분야 재해예방

## Slide 56
전기분야 재해예방
이동식콘센트 접지 및 누전차단기 미설치
이동식콘센트는 접지선이 내장된 3선용 케이블을 사용하여야 함
이동식콘센트의 전원 차단장치는 누전에 의한 감전사고를 방지하기 위하여 누전차단기를 설치하여야 함

## Slide 57
보건분야 재해예방
도장 및 터치업 작업자 방독마스크 미착용
수리선 선체외판 스프레이 도장 및 선실내부 등에서 터치업 작업자는 유기용제로부터 호흡기를 보호하기 위하여 방독마스크 착용
지급된 방독마스크의 필터는 기능이 유지될 수 있도록 수시 교체 사용

## Slide 58
안전화 등 보호구 미착용
각종 위험요소가 많은 수리조선소 내에서는 작업자는 안전모, 안전화를 필히 착용하여야 함
노후화된 방독마스크는 수시로 교체하여야 함
보건분야 재해예방

## Slide 59
4
중대재해 주요사례

## Slide 60
연도별 재해현황 및 발생형태
수리조선 연도별 재해발생 현황
계 | 10년 | 11년 | 12년 | 13년 | 14년 | 15년 | 16년 | 17년 | 18년 | 19년
31건 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4
재해발생형태
계 | 떨어짐 | 맞음 | 감전 | 끼임 | 화재폭발 | 부딪힘 | 질식 | 무너짐 | 넘어짐 | 질식
31건 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1

## Slide 61
윈치 와이어로프 파단
2019. 12. 28. 선박 하가 후 빈 대차를 끌어올리던 중 이탈된 대차가 걸리면서 와이어로프 파단되면서 근처에 있던 재해자를 감아 끌고가 부딪혀 사망함
중대재해사례

## Slide 62
중대재해사례
사고발생원인
대차가 레일에서 탈선하여 레일 구조물에 걸림
- 선대 레일 좌우의 높이 차이가 최대 200mm임
윈치를 사용하는 작업 중 위험 구역 내로 작업자가 접근
물체에 맞을 수 있는 장소에서 작업자가 안전모를 착용하지 않음
대차가 레일에서 탈선하지 않도록 하거나, 탈선하여도 레일 구조물 등에 걸리지 않도록 조치하여야 함
작동하고 있는 윈치의 와이어로프가 통하는 장소 일정 반경 이상에는 작업자의 출입을 통제하여야 함
작업자 안전모 착용
재해예방 대책

## Slide 63
선박내 교류아크용접 작업중 감전
2019. 8. 8. 0000호(수산물운반선)의 식자재 창고 내에서, 재해자가 청수 공급배관 수리를 위한 용접 중 쓰러진 상태로 발견되어, 응급조치를 하였으나 사망함
중대재해사례

## Slide 64
중대재해사례
통전경로
용접봉(충전부) → 왼쪽 팔꿈치 뒤부위 → 오른쪽 무릎아래
정강이 부위 → 선체
용접기 2차측 무부하 전압 : 70.6 V
인체저항 : 460Ω ~ 842.5Ω
인체 통전전류 : 83.8～ 153.5mA
인체감전 통전전류 등
사고발생 원인 및 대책
작업장소 협소하고 도전체로 둘러싸인 장소내부 작업자가 땀으로 젖어있는 상태에서 교류아크용접기에 설치된 자동전격방지기가 정상적으로 동작되지 않음
무부하시 안전전압 25V이하로 유지할 수 있는 자동전격방지기 설치

## Slide 65
선박엔진 챔버의 크랑크 암에 부딪혀 떨어짐
‘19. 4.29(월) 13:30분경 00000호 엔진룸에서 선박엔진의 크랭크 암 간격측정(Deflection, 암과 암사이의 간격 측정)을 하기 위해 재해자가 엔진 챔버 커버를 개방하고 들어가는 중에 손이 미끄러지면서 크랭크 암에 머리를 부딪쳐 높이 약 1.6M의 챔버 안으로 떨어져 현장에서 사망한 사고임.
중대재해사례

## Slide 66
중대재해사례
사고발생원인
재해예방대책
추락위험장소에 사다리식 안전통로 미확보
작업자가 높이 약 1.6m의 엔진 챔버 내에 들어갈 때 안전한 통로가 확보되지 않아 떨어질 위험이 있음에도 불구하고 안전하게 승·하강 할 수 있는 사다리식 통로 등을 설치하지 않음.
떨어짐 위험장소 등 안전모 미착용
작업자가 엔진 챔버내 들어갈 때, 크랭크 암 등에 머리가 부딪칠 위험 및 챔버 바닥으로 떨어질 위험이 있으나 안전모를 착용하지 않음.
작업자가 떨어질 위험이 엔진 챔버 내 사다리식 안전통로 설치
작업자 엔진 챔버 등에 부딪힐 위험이 있는 장소 안전모 착용

## Slide 67
감작스럽게 하강한 수리선박 램프에 부딪힘
19. 2. 11.(월), 15:53분경 (주)0000에서 협력업체 소속 노동자 2명이 고소작업차에 탑승하여 수리선박의 선미측 램프* 하부 도장작업을 실시하던 중 갑작스럽게 하강한 램프가 안면부를 가격하여 1명 사망, 1명이 좌측 소지에 골절상을 입은 재해임
중대재해사례

## Slide 68
중대재해사례
사고발생원인
재해예방대책
(기계적)
브레이크 라이닝의 부적절한 간격 유지에 의한 마찰면적 감소
윈치 드럼 브레이크의 유압계통 오류에 의한 브레이크 오작동
라이닝 등 마모에 따른 마찰계수 감소
(관리적)
위험장소 안전조치 및 출입금지조치 미흡
운전시작 전 조치 미흡
위험장소 안전조치 및 출입금지조치 실시
운전시작 전 적절한 안전조치 실시

## Slide 69
LPG가스 누설에 의한 화재 폭발
2018. 5. 15(화) 11:30분경 플로팅도크에서 수리중이던 000호선에서 처리실 바닥 등 용접작업 중 우현 3번 어창에서 ‘펑’소리와 함께 화재가 발생하였으며, 화염이 처리실 내로 확산되어 주변에 있던 작업자 12명이 얼굴 등에 화상을 입은 사고임.
중대재해사례

## Slide 70
중대재해사례
사고발생원인
화재발생장소는 3번 어창(크기 : 가로 3.3m× 세로 3.6m× 높이 5m)이며, 내부에서 1차 화재가 발생하였으며, 화재를 진압하다가 약 3분뒤에 2차 화재가 발생함.
화재발생 어창 바닥에는 가스절단기 본체와 가스호스(길이 : 약 4m)가 화재로 끊어져 있음.
용접불티가 점화원으로 작용함
가스절단기를 사용후 화재발생 어창 내부에 방치로 프로판 가스가 누설 체류됨.
2차 화재는 1차 화재로 가스호스가 절단되고, 다량의 LPG 및 산소가 화재발생 어창 내부에 방출되어 일어남
재발방지대책
사용하지 않는 산소절단기는 니플을 분리하고 정기적으로 가스호스의 연결상태 등을 확인하여 가스가 누설되지 않도록 하여야 함

## Slide 71
통로 바닥재 해체작업중 바닥에 떨어짐
‘17.03.27(월) 11:25경 000조선소 건물 내에서 재해자가 천장 크레인 이설을 위해 크레인의 주행로와 주행로 사이에 설치된 통로 바닥재인 익스팬디드 메탈을 산소절단기를 이용하여 해체하던 중 약 16m 아래로 떨어져 사망함
중대재해사례

## Slide 72
중대재해사례
사고발생원인
재해예방대책
안전대를 착용하였으나, 안전대 부착설비가 설치되지 않음
작업자의 작업 위치 부적합
안전대 부착 설비를 설치하고 안전대를 걸고 작업 실시
떨어질 위험이 없는 안전한 작업위치에서 작업수행 (권고사항)

## Slide 73
바지선 부력탱크 내 산소결핍에 의한 질식재해
2017년 4월 3일(월), 11:08분경 부산 영도구 소재 00계류장에 정박중인 바지선 부력탱크 내부 점검을 위하여 맨홀에 들어갔던 작업자가 의식을 잃고 쓰러지자, 쓰러진 작업자 구조를 위해 맨홀로 들어갔던 작업자가 같이 쓰러져 사망(2명)한 재해임
중대재해사례

## Slide 74
중대재해사례
사고발생원인
「밀폐공간 보건작업 프로그램」 미 시행
밀폐공간 출입 전 산소 및 유해가스 농도 측정 미실시
밀폐공간에서의 안전한 작업방법에 대한 교육 미실시
부력탱크 내부 작업 전 충분한 환기 미실시
※ 사고발생 당일 부력탱크 내부 공기농도 측정결과, 산소농도는 11.6%로 측정됨
재해자 구출시 강제배기를 실시하여 사고발생 시점의 공기 중 산소농도는
더 낮았을 것으로 추정(8%이하)됨

## Slide 75
중대재해사례
재해예방대책
밀폐공간 보건작업 프로그램을 수립하여 실행
밀폐공간 출입 전, 산소 및 유해가스 농도 측정
- 밀폐공간 출입 전, 관리감독자 등을 통해 산소농도 및 유해가스 농도 측정
밀폐공간 작업 전 충분한 환기 실시
- 바지선 부력탱크 내부 등 산소결핍이 우려되는 장소에서의 작업 전에는 공기 상태가 적정(산소농도 18〜23.5%) 하도록 환기(체적의 5배이상) 실시.
밀폐공간에서의 안전한 작업방법 교육 실시
- 부력탱크 등 밀폐공간 출입 작업전 특별안전보건교육 또는 정기 안전보건교육 시 밀폐공간에서의 안전한 작업방법에 대한 교육 실시.

## Slide 76
체인블록에서 훅이 빠져 매단 차량데크와 떨어짐
2016.06.28(화) 08:30경 자동차 운반선내에서 재해자 등 5명이 7층 차량데크를 철거하던 중 차량데크를 매달고 있던 체인블록(4개) 훅의 케이싱이 분리, 파손되면서 차량데크가 2m 높이에서 낙하하였고, 차량데크 위에서 작업중이던 재해자(4명)가 차량데크와 같이 떨어져 허리 등을 부상당한 재해임.
중대재해사례

## Slide 77
중대재해사례
사고발생원인
부적합한 체인블록 사용
- 데크 각 모서리를 체인블록으로 걸어 내리는 작업시
• 체인블록으로 지지하는 길이가 동일하지 않을 경우 체인블록에 용량을 초과하는 하중이 인가되어 훅 케이싱이 파손될 수 있음
중량물 취급작업 계획서 미작성
- 체인블록을 이용하여 중량물 내리는 작업시 중량물의 낙하, 근로자 떨어짐 등의 위험이 발생할 수 있었으나, 중량물 취급작업에 대한 계획서를 미작성함
작업방법 부적절
- 데크를 체인블록으로 매달아 내리는 작업시 체인블록 파손으로 데크가 낙하할 위험이 있었으나 근로자가 직접 데크 위에 서서 체인블록을 조작함

## Slide 78
중대재해사례
재해예방 대책
중량물 취급작업 계획서 작성
- 체인블록을 이용하여 중량물 내리는 작업시 근로자의 위험을 방지하기 위해 사전에 낙하, 추락 등의 위험을 예방할 수 있는 안전대책을 포함한 작업 계획서를 작성하여야 하며 그 안전대책에는 아래의 사항이 포함되어야 함
• 체인블록 용량의 적정 여부
• 체인블록 훅 케이싱 고정용 볼트 등에 대한 작업시작 전 점검
작업방법 개선
- 데크를 체인블록으로 매달아 내리는 작업시 근로자가 매단 데크 위에 서지 않도록 가설발판 또는 작업대 등을 주변 외판 또는 기둥에 설치하고 그 위에서 체인블록을 조작토록 하여야 함

## Slide 79
운행중인 굴삭기 앞바퀴에 끼임
2016. 10. 1(금) 13:20분경 봉래나루로 도로에서 00공업사 소유의 굴삭기로 용접용 발전기를 운반하는 과정에서 00공업사 소속 재해자가 굴삭기의 오른쪽 앞바퀴에 끼여 사망한 사고임.
중대재해사례

## Slide 80
중대재해사례
사고발생원인
재해예방대책
굴삭기로 용접용 발전기 운반작업시 유도자 미배치
굴삭기의 용접용 발전기 운반작업에 관한 작업계획서 미작성
굴삭기 사용작업시 유도자 배치
굴삭기 사용작업계획서 작성

## Slide 81
비산된 불꽃에 의한 우레탄 단열재 발화로 질식 사망
2015.05.01(금) 08:40경 방파제 안벽에서 선박해체 전문업체 소속 재해자 2명이 폐선박을 해체하기 위해 산소절단기로 철판을 절단하던 중 고온의 철용융물로 인해 반대쪽 선실 벽과 바닥에 있던 폴리우레탄 단열재 등이 발화하여, 발생한 유독가스에 현장에서 질식 사망 및 화상을 당한 재해임.
중대재해사례

## Slide 82
사고발생원인
재해예방대책
선박 내 가연성물질 제거 미흡
- 선박 내부에 가연성물질(단열재, 유류배관, 가스호스, 전선케이블 등) 잔류
불꽃비산방지포 미설치
- 점화원인 고온의 철용융물 비산을 방지하기 위한 불꽃비산방지포 미설치
화재 초기진화 실패(소화기 미사용)
선박 내 가연성물질을 제거 후 작업 실시
- 선박내부 절단작업 시 고온의 철용융물이 비산됨으로 모든 가연성물질을 반드시 제거한 후 작업을 개시
불꽃비산방지장치 설치 및 소화공 배치
- 불꽃비산방지포를 설치하고 작업 중에 소화를 담당하는 보조공 이석 금지
중대재해사례

## Slide 83
잘못된 산소사용으로 화상
2014년 10월 24일(금) 00기계 에서 재해자가 연삭기로 사상작업중 몸에 불이 붙어 화상을 입고, 입원치료중 10월 31일(금)에 사망한 사고임.
중대재해사례

## Slide 84
중대재해사례
사고발생원인
재해예방대책
연삭작업시 더위를 식히거나 작업복의 먼지를 제거하기 위해 산소를 작업복에 뿌리거나 몸속으로 주입함.
산소의 용도이외 사용금지
- 조선 현장의 산소는 철판의 용융·절단용으로 사용되므로, 특히 더위를 식히기 위해 몸에 뿌리는 것을 금지하여야 함.
가스호스 제작·사용·점검기준 제정 및 준수
- 가스호스의 연결구는 다른 가스와 서로 이어지지 않는 구조로 제작이 되어야 하며, 작업자들이 임의로 제작하여 사용하는 노즐도 공기호스에만 접속되도록 하고, 작업시작전에 기준대로 사용하는지를 점검하여야 함.

## Slide 85
후진하는 지게차에 부딪힘
2014년 3월 15(토) 13:30경 00선석에 정박한 00호 선미부 화물창에서 00소속의 재해자가 랏싱홀(Lashing Hole) 균열부 용접작업을 동료작업자와 교대한 후 선수부 화물창으로 이동하던 중, 선수부 화물창에서 콘테이너(8feet)를 적하작업 중이던 지게차(16톤)의 왼쪽 뒷바퀴에 머리 등이 끼여 사망한 재해임
중대재해사례

## Slide 86
중대재해사례
사고발생원인
재해예방대책
지게차 접촉위험 장소에 근로자 출입제한 조치 미실시
위험구역 내 작업지휘자를 미배치
하역 또는 운반중인 화물이나 지게차 등에 접촉되어 위험해 질 우려가 있는 장소에는 근로자의 출입을 제한
지게차를 사용하여 중량물을 운반하는 작업시 작업장소에 작업지휘자를 배치하여 근로자 유무를 확인한 후 안전작업 유도 실시

## Slide 87
비례된 벨트슬링 고정용 핀에 맞음
2014년 12월 16일(화) 재해자가 동료작업자와 함께 H형강을 벨트슬링으로 감아 지게차 포크에 걸고 뒤집는 작업을 실시하던 중 벨트슬링이 파단되면서 지게차 포크에 꽂아둔 벨트슬링 고정용 핀이 반력에 의해 비래되어 재해자의 머리를 가격하여 병원으로 후송·입원치료 중 사망한 재해임
중대재해사례

## Slide 88
중대재해사례
사고발생원인
재해예방대책
지게차를 주용도 외에 사용
- 지게차 포크에 고정용 핀을 꽂고 벨트슬링을 걸어 H빔을 당겨내고 뒤집는 등 지게차를 주용도 외에 사용함
물체가 날아올 위험의 장소에서 작업자 안전모 미착용
지게차 운전자 무면허자에 의한 운전
지게차 주용도 외에 사용 제한
조선소내 작업시 안전모 착용
무면허자 지게차 운전금지

## Slide 89
패드럼통을 산소절단기로 절단하던 중 폭발
2015년 5월 11일(월) 14:30경 안벽에 계류중인 멸치가공선 갑판에서 재해자가 산소 절단기로 폐드럼통을 절단하던 중 드럼통이 폭발하면서 비래하는 드럼통 상판에 안면부를 맞고 쓰러져 병원으로 후송하였으나 사망함
중대재해사례

## Slide 90
중대재해사례
사고발생원인
재해예방대책
드럼통 내 위험물질 잔류상태 미확인
- 드럼통 내부 내용물의 종류 및 잔류량 등을 확인하지 않은 상태에서 산소 절단기로 절단작업을 실시하였음
절단작업 방법 부적합
- 드럼통 내부물질이 화재나 폭발의 위험이 있었음에도 잔유물(유증기 포함) 제거 등의 조치 없이 절단작업을 실시하였음
드럼통내 위험물질의 잔류상태 확인 후 절단작업 실시
드럼통내 잔유물 제거후 절단작업 실시

## Slide 91
수시선 낙하물에 맞음
2011.12.14(수) 09시50분경 선대에 상가되어 수리하고 있는 예인선 옆에서 소속 재해자가 선체 하부 좌현부에서 선대를 거쳐 우현으로 나오던 중 선체상부의 작업자들이 절단된 철판을 지면으로 떨어 뜨려 낙하한 철판에 재해자의 신체가 강타되어 치료 중 2012. 1.11(수) 16시 15분경 사망한 사고임.
중대재해사례

## Slide 92
중대재해사례
사고발생원인
재해예방대책
낙하물에 따른 출입금지조치 등 위험방지 조치 미실시
중량물 취급작업계획서 미작성
선박수리작업장내 안전모 미착용
낙하물 위험방지 출입금지조치 실시
중량물 취급작업 작업계획서 작성 및 알림
선박수리작업장내 안전모 착용

## Slide 93
크레인 중량물 인양중 낙하물에 맞음
2012.02.27.(일) 15:30분경 00조선소에서 차량용 이동식크레인(50톤)으로 선박엔진을 인양중 엔진 부속품인 클러치덮개가 선박 격벽모서리와 부딪혀 클러치 덮개가 낙하하여 재해자가 맞아서 사망함
중대재해사례

## Slide 94
중대재해사례
사고발생원인
재해예방대책
크레인으로 인양중인 하물 밑으로 근로자 출입금지 미조치
중량물 취급작업계획서 미작성
크레인으로 인양중인 하물 밑으로 근로자 출입금지 조치
중량물 취급작업계획서 작성

## Slide 95
감사합니다
산재 사고사망 절반으로 줄입시다!